## Slide 1: Сетевое оборудование

## Slide 2: Сетевые адаптеры
Сетевые адаптеры – это сетевое оборудование, обеспечивающее функционирование сети на физическом и канальном уровнях.
Сетевой адаптер относится к периферийному устройству компьютера, непосредственно взаимодействующему со средой передачи данных, которая прямо или через другое коммуникационное оборудование связывает его с другими компьютерами. Это устройство решает задачи надежного обмена двоичными данными, представленными соответствующими сигналами (электрическими, оптическими и др.), по внешним линиям связи.
Как и любой контроллер компьютера, сетевой адаптер работает под управлением драйвера операционной системы, и распределение функций между сетевым адаптером и драйвером может изменяться от реализации к реализации.

## Slide 3: Сетевые адаптеры
Для работы ПК в сети надо правильно установить и настроить сетевой адаптер. Для адаптеров, отвечающих стандарту PnP (plug and play), настройка производится автоматически. В ином случае необходимо настроить линию запроса на прерывание, IRQ (Interrupt Request Line) и адрес ввода/вывода (Input/Output address).
Стандартное применение | Запрос на прерывание | Диапазон ввода/вывода
Системный таймер | IRQ0 | 
Клавиатура | IRQ1 | 
Вторичный контроллер IRQ или видеокарта | IRQ2 | 
Прерывание от асинхронного последовательного порта СОМ2 и СОМ4 | IRQ3 | От 2F0 до 2FF
Прерывание от асинхронного последовательного порта СОМ1 и СОМ3 | IRQ4 | От 3F0 до 3FF
Обычно свободен (может быть занят параллельным портом LPT2) | IRQ5 | 
Контроллер флоппи-диска | IRQ6 | 
Прерывание от параллельного принтерного порта LPT1 | IRQ7 | 
Аппаратный таймер | IRQ8 | 
Обычно свободен | IRQ9 | От 370 до
Обычно свободен (может быть занят первичным контроллером SCSI) | IRQ10 | 
Обычно свободен (может быть занят вторичным контроллером SCSI) | IRQ11 | IRQ11
Мышь PS/2 | IRQ12 | IRQ12
Прерывание от сопроцессора | IRQ13 | IRQ13
Прерывание от первичного контроллера жесткого диска | IRQ14 | IRQ14
Обычно свободен (может быть занят вторичным контроллером жесткого диска IDE) | IRQ15 | IRQ15

## Slide 4: Сетевые адаптеры
Обычно сетевая карта обнаруживает конфликт, если двум устройствам назначен один и тот же ресурс (запрос на прерывание или адрес ввода/вывода). Сетевые карты поддерживают различные типы сетевых соединений.
Физический интерфейс между самой сетевой картой и сетью называют трансивером (transceiver) – это устройство, которое как получает, так и посылает данные. Трансиверы на сетевых картах могут получать и посылать цифровые и аналоговые сигналы.

## Slide 5: Функции сетевых адаптеров
Гальваническая развязка с коаксиальным кабелем, витой парой или оптоволокном.
Прием (передача) данных. Данные передаются из ОЗУ ПК в адаптер или из адаптера в память ПК через программируемый канал ввода/вывода, канал прямого доступа или разделяемую память.
Буферизация. Для согласования скоростей пересылки данных в адаптер или из него со скоростью обмена по сети используются буфера. Во время обработки в сетевом адаптере данные хранятся в буфере. Буфер позволяет адаптеру осуществлять доступ ко всему пакету информации. Использование буферов необходимо для согласования между собой скоростей обработки информации различными компонентами компьютерной сети.
Доступ к каналу связи. Набор правил, обеспечивающих доступ к среде передачи. Выявление конфликтных ситуаций и контроль состояния сети.

## Slide 6: Функции сетевых адаптеров
5. Идентификация своего адреса в принимаемом пакете. Физический адрес адаптера может определяться установкой переключателей, храниться в специальном регистре или прошиваться в ППЗУ.
6. Преобразование параллельного кода в последовательный код при передаче данных и из последовательного кода в параллельный при приеме. В режиме передачи данные передаются по каналу связи в последовательном коде.
7. Кодирование и декодирование данных. На этом этапе должны быть сформированы электрические сигналы, используемые для представления данных. Большинство сетевых адаптеров для этой цели используют манчестерское кодирование. Этот метод не требует передачи синхронизирующих сигналов для распознавания единиц и нулей по уровням сигналов, а вместо этого для представления 1 и 0 используется перемена полярности сигнала.
8. Передача или прием импульсов. В режиме передачи закодированные электрические импульсы данных передаются в кабель (при приеме импульсы направляются на декодирование).

## Slide 7: Принципы сетевых адаптеров
Сетевые адаптеры вместе с сетевым программным обеспечением способны распознавать и обрабатывать некоторые ошибки, которые могут возникнуть из-за электрических помех, коллизий или плохой работы оборудования.
Все современные сетевые адаптеры поддерживают технологию Plug and Play. Если сетевую карту установить в компьютер, то при первой загрузке система определит тип адаптера и запросит для него драйверы (либо установит их автоматически).

## Slide 8: Типы сетевых адаптеров
Сетевые адаптеры различаются по типу и разрядности используемой в компьютере внутренней шины данных – ISA, PCI, PCI-E.
Сетевые адаптеры также различаются по типу принятой в сети технологии – Ethernet, Token Ring, FDDI и т. п. Как правило, конкретная модель сетевого адаптера работает по определенной сетевой технологии (например, Ethernet). В связи с тем, что для каждой технологии сейчас имеется возможность использования различных сред передачи данных (тот же Ethernet поддерживает коаксиальный кабель, неэкранированную витую пару и оптоволоконный кабель), сетевой адаптер может поддерживать как одну, так и одновременно несколько сред.

## Slide 9: Типы сетевых адаптеров
Различные типы сетевых адаптеров отличаются следующими параметрами:
метод доступа к среде;
скорость передачи;
объем буфера для пакета;
тип шины;
быстродействие шины;
совместимость с различными микропроцессорами;
использование прямого доступа к памяти (DMA);
адресация портов ввода/вывода и запросов прерывания;
конструкция разъема.

## Slide 10: Повторители и концентраторы
Основная функция повторителя (repeater), как это следует из его названия, – повторение сигналов, поступающих на его порт. Повторитель улучшает электрические характеристики сигналов и их синхронность, и за счет этого появляется возможность увеличивать общую длину кабеля между самыми удаленными в сети узлами.
Многопортовый повторитель часто называют концентратором (concentrator) или хабом (hub), что отражает тот факт, что данное устройство реализует не только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть.

## Slide 11: Повторители и концентраторы
Отрезки кабеля, соединяющие два компьютера или какие-либо два других сетевых устройства, называются физическими сегментами, поэтому концентраторы и повторители, которые используются для добавления новых физических сегментов, являются средством физической (но не логической) структуризации сети.
Концентратор представляет собой сетевое устройство, действующее на физическом уровне сетевой модели OSI.

## Slide 12: Принципы работы концентратора
Концентратор – устройство, у которого суммарная пропускная способность входных каналов выше пропускной способности выходного канала.
Так как потоки входных данных в концентраторе больше выходного потока, то главной его задачей является концентрация данных. При этом возможны ситуации, когда число блоков данных, поступающих на входы концентратора, превышает его возможности. Тогда концентратор ликвидирует часть этих блоков.
Ядром концентратора является процессор. Для объединения входной информации чаще всего используется множественный доступ с разделением времени.

## Slide 13: Принципы работы концентратора
Концентраторы образуют из отдельных физических отрезков кабеля общую среду передачи данных – логический сегмент.
Логический сегмент также называют доменом коллизий, поскольку при попытке одновременной передачи данных любых двух компьютеров этого сегмента, хотя бы и принадлежащих разным физическим сегментам, возникает блокировка передающей среды. Следует особо подчеркнуть, что, какую бы сложную структуру ни образовывали концентраторы, например, путем иерархического соединения, все компьютеры, подключенные к ним, образуют единый логический сегмент, в котором любая пара взаимодействующих компьютеров полностью блокирует возможность обмена данными для других компьютеров.

## Slide 14: Вспомогательные функции концентратора
Различные производители концентраторов реализуют в своих устройствах различные наборы вспомогательных функций, но наиболее часто встречаются следующие:
объединение сегментов с различными физическими средами (например, коаксиал, витая пара и оптоволокно) в единый логический сегмент;
автосегментация портов – автоматическое отключение порта при его некорректном поведении (повреждение кабеля, интенсивная генерация пакетов ошибочной длины и т. п.);

## Slide 15: Вспомогательные функции концентратора
поддержка между концентраторами резервных связей, которые используются при отказе основных;
защита передаваемых по сети данных от несанкционированного доступа (например, путем искажения поля данных в кадрах, повторяемых на портах, не содержащих компьютера с адресом назначения);
поддержка средств управления сетями – протокола SNMP, баз управляющей информации MIB.

## Slide 16: Многосегментные концентраторы
Многосегментные концентраторы нужны для создания разделяемых сегментов, состав которых может легко изменяться.
В таких концентраторах имеется несколько несвязанных внутренних шин, которые предназначены для создания нескольких разделяемых сред. Например, концентратор имеет три внутренние шины Ethernet. Если в таком концентраторе 72 порта, то каждый из этих портов может быть связан с любой из трех внутренних шин. Между собой компьютеры, подключенные к разным сегментам, общаться через концентратор не могут, так как шины внутри концентратора никак не связаны.
Большинство многосегментных концентраторов позволяют выполнять операцию соединения порта с одной из внутренних шин чисто программным способом, например, с помощью локального конфигурирования через консольный порт.

## Slide 17: Мост
Мост (bridge) – ретрансляционная система, соединяющая каналы передачи данных.
В соответствии с базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем мост описывается протоколами физического и канального уровней, над которыми располагаются канальные процессы. Мост опирается на пару связываемых им физических средств соединения, которые в этой модели представляют физические каналы.

## Slide 18: Мосты
Мост, а также его быстродействующий аналог коммутатор (switching hub), делят общую среду передачи данных на логические сегменты.
Логический сегмент образуется путем объединения нескольких физических сегментов (отрезков кабеля) с помощью одного или нескольких концентраторов. Каждый логический сегмент подключается к отдельному порту моста/коммутатора. При поступлении кадра на какой-либо из портов мост/коммутатор повторяет этот кадр, но не на всех портах, как это делает концентратор, а только на том порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат.

## Slide 19: Мосты
Мосты могут соединять сегменты, использующие разные типы носителей, например 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (витая пара), 10Base2 (тонкий коаксиальный кабель) и 1000BaseFX (отповолокно).
Они могут соединять сети с разными методами доступа к каналу, например, сети Ethernet (метод доступа CSMA/CD) и Token Ring (метод доступа TPMA).

## Slide 20: Мост
Мосты используются только для связи локальных сетей с глобальными, то есть как средства удаленного доступа, поскольку в этом случае необходимость в параллельной передаче между несколькими парами портов просто не возникает.

## Slide 21: Мост
Часто мосты наделяются дополнительными функциями. Такие мосты обладают определенным интеллектом (интеллектом в сетях называют действия, выполняемые устройствами) и фильтруют сквозь себя блоки данных, адресованные абонентским системам, расположенным в той же сети.
Блоки, проходящие через интеллектуальный мост, дважды проверяются, на входе и выходе. Это позволяет предотвращать появление ошибок внутри моста.

## Slide 22: Мост
Мосты не имеют механизмов управления потоками блоков данных.
Поэтому может оказаться, что входной поток блоков окажется большим, чем выходной. В этом случае мост не справится с обработкой входного потока, и его буферы могут переполняться. Чтобы этого не произошло, избыточные блоки выбрасываются.

## Slide 23: Мост
Таким образом, мосты оперируют данными на высоком уровне и имеют совершенно определенное назначение. Во-первых, они предназначены для соединения сетевых сегментов, имеющих различные физические среды, например, для соединения сегмента с оптоволоконным кабелем и сегмента с коаксиальным кабелем. Во-вторых, мосты также могут быть использованы для связи сегментов, имеющих различные протоколы низкого уровня (физического и канального).
В итоге, наиболее частое использование мостов – соединение глобальной сети с локальной.

## Slide 24: Коммутатор
Коммутатор (switch) – устройство, осуществляющее выбор одного из возможных вариантов направления передачи данных.
Общая структура коммутатора аналогична структуре моста, т.е. современные коммутаторы оперируют не только на физическом, но и на канальном уровне модели OSI.
В коммуникационной сети коммутатор является ретрансляционной системой (система, предназначенная для передачи данных или преобразования протоколов), обладающей свойством прозрачности, т. е. коммутация осуществляется без какой-либо обработки данных.

## Slide 25: Коммутатор
Коммутатор не имеет буферов и не может накапливать данные.
Поэтому при использовании коммутатора скорости передачи сигналов в соединяемых каналах передачи данных должны быть одинаковыми. Канальные процессы, реализуемые коммутатором, выполняются специальными интегральными схемами.

## Slide 26: Коммутатор
Коммутатор может соединять серверы в кластер и служить основой для объединения нескольких рабочих групп (разных логических сегментов сети). Он направляет пакеты данных между узлами сети.
Каждый коммутируемый сегмент получает доступ к каналу передачи данных без конкуренции и видит только тот трафик, который направляется в его сегмент. Коммутатор должен предоставлять каждому порту возможность соединения с максимальной скоростью без конкуренции со стороны других портов (в отличие от совместно используемого концентратора).
Обычно в коммутаторах имеются один или два высокоскоростных порта, а также хорошие инструментальные средства управления.

## Slide 27: Коммутатор
Коммутатор локальной сети (local area network switch) – устройство, обеспечивающее взаимодействие сегментов одной либо группы локальных сетей.
Коммутатор локальной сети, как и обычный коммутатор, обеспечивает взаимодействие подключенных к нему локальных сетей.

## Slide 28: Коммутатор и мост
Несмотря на сходство мостов и коммутаторов, ключевая разница между ними состоит в том, что мост в каждый момент времени может осуществлять передачу кадров только между одной парой портов, а коммутатор одновременно поддерживает потоки данных между всеми своими портами. Другими словами, мост передает кадры последовательно, а коммутатор параллельно.
Коммутаторы – это наиболее быстродействующие современные коммуникационные устройства, они позволяют соединять высокоскоростные сегменты без блокирования (уменьшения пропускной способности) межсегментного трафика.

## Slide 29: Маршрутизатор
Маршрутизатор (router) – ретрансляционная система, соединяющая две коммуникационные сети либо их части.
Каждый маршрутизатор реализует протоколы физического (1А, 1B), канального (2А, 2B) и сетевого (3A, 3B) уровней.

## Slide 30: Маршрутизатор
Маршрутизатор работает с несколькими каналами, направляя в какой-нибудь из них очередной блок данных.
Маршрутизаторы обмениваются информацией об изменениях структуры сетей, трафике. Благодаря этому, выбирается оптимальный маршрут следования блока данных в разных сетях от абонентской системы-отправителя к системе-получателю. Маршрутизаторы обеспечивают также соединение административно независимых коммуникационных сетей.

## Slide 31: Маршрутизаторы и мосты
Маршрутизаторы превосходят мосты своей способностью фильтровать и направлять пакеты данных на сети.
Так как маршрутизаторы работают на сетевом уровне, они могут соединять сети, использующие разную сетевую архитектуру, методы доступа к каналам связи и протоколы.
Маршрутизаторы не обладают такой способностью к анализу сообщений как мосты, но зато могут принимать решение о выборе оптимального пути для данных между двумя сетевыми сегментами.
Мосты принимают решение по поводу адресации каждого из поступивших пакетов данных, переправлять его через мост или нет в зависимости от адреса назначения. Маршрутизаторы же выбирают из таблицы маршрутов наилучший для данного пакета.

## Slide 32: Маршрутизаторы и мосты
Тип топологии или протокола уровня доступа к сети не имеет значения для маршрутизаторов, так как они работают на уровень выше, чем мосты (сетевой уровень модели OSI). Маршрутизаторы часто используются для связи между сегментами с одинаковыми протоколами высокого уровня.
Необходимо отметить, что для работы маршрутизаторов требуется один и тот же протокол во всех сегментах, с которыми он связан. При связывании сетей с различными протоколами лучше использовать мосты. Для управления загруженностью трафика сегмента сети также можно использовать мосты.

## Slide 33: Шлюзы
Шлюз (gateway) – ретрансляционная система, обеспечивающая взаимодействие информационных сетей.

## Slide 34: Шлюзы
Шлюз является наиболее сложной ретрансляционной системой, обеспечивающей взаимодействие сетей с различными наборами протоколов всех семи уровней. В свою очередь, наборы протоколов могут опираться на различные типы физических средств соединения.
В тех случаях, когда соединяются информационные сети, в них часть уровней может иметь одни и те же протоколы. Тогда сети соединяются не при помощи шлюза, а на основе более простых ретрансляционных систем, именуемых маршрутизаторами и мостами.
Шлюзы оперируют на верхних уровнях модели OSI (сеансовом, представительском и прикладном) и представляют наиболее развитый метод подсоединения сетевых сегментов и компьютерных сетей. Необходимость в сетевых шлюзах возникает при объединении двух систем, имеющих различную архитектуру.

## Slide 35: Шлюзы
В качестве шлюза обычно используется выделенный компьютер, на котором запущено программное обеспечение шлюза и производятся преобразования, позволяющие взаимодействовать нескольким системам в сети.
Другой функцией шлюзов является преобразование протоколов. При получении сообщения IPX/SPX для клиента TCP/IP шлюз преобразует сообщения в протокол TCP/IP.