## Slide 1: Протоколы и стеки протоколов
Лекция 8-9

## Slide 2: Стандарты IEEE 802
Спецификации IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) определяют стандарты для физических компонентов сети. Эти компоненты – сетевая карта (Network Interface Card – NIC) и сетевой носитель (network media), которые относятся к физическому и канальному уровням модели OSI.
Спецификации IEEE802 определяют механизм доступа адаптера к каналу связи и механизм передачи данных.
Стандарты IEEE 802 подразделяют канальный уровень на два подуровня:
Logical Link Control (LLC) – подуровень управления логической связью;
Media Access Control (MAC) – подуровень управления доступом к устройствам.

## Slide 3: Стандарты IEEE 802
Существует более двадцати спецификаций IEEE 802.
Стандарт IEEE 802.1 (Internetworking – объединение сетей) задает механизмы управления сетью на MAC-уровне.
Стандарт IEEE 802.2 (Logical Link Control – управление логической связью) определяет функционирование подуровня LLC на канальном уровне модели OSI. LLC обеспечивает интерфейс между методами доступа к среде и сетевым уровнем.
Стандарт IEEE 802.3 (Ethernet Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – CSMA/CD LANs Ethernet – множественный доступ к сетям Ethernet с проверкой несущей и обнаружением конфликтов) описывает физический уровень и подуровень MAC для сетей, использующих шинную топологию и множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий.

## Slide 4: Стандарты IEEE 802
Стандарт IEEE 802.4 (Token Bus LAN – локальные сети Token Bus) определяет метод доступа к шине с передачей маркера. Прототипом сети является ArcNet.
Стандарт IEEE 802.5 (Token Ring LAN – локальные сети Token Ring) описывает метод доступа к кольцу с передачей маркера, прототип – Token Ring.
Стандарт IEEE 802.6 (Metropolitan Area Network – городские или муниципальные сети) описывает рекомендации для региональных сетей.
Стандарт IEEE 802.7 (Broadband Technical Advisory Group – техническая консультационная группа по широковещательной передаче) описывает рекомендации по широкополосным сетевым технологиям, носителям, интерфейсу и оборудованию.

## Slide 5: Стандарты IEEE 802
Стандарт IEEE 802.8 (Fiber Technical Advisory Group –техническая консультационная группа по оптоволоконным сетям) содержит обсуждение использования оптических кабелей в сетях со стандартом 802.3 – 802.6, а также рекомендации по оптоволоконным сетевым технологиям, носителям, интерфейсу и оборудованию, прототип – сеть FDDI (Fiber Distributed Data Interface).
Стандарт IEEE 802.9 (Integrated Voice and Data Network –интегрированные сети передачи голоса и данных) задает архитектуру и интерфейсы устройств одновременной передачи данных и голоса по одной линии, а также содержит рекомендации по гибридным сетям, в которых объединяют голосовой трафик и трафик данных в одной и той же сетевой среде.

## Slide 6: Стандарты IEEE 802
В стандарте IEEE 802.10 (Network Security – сетевая безопасность) рассмотрены вопросы обмена данными, шифрования (на основе криптографического преобразования информации), управления сетями и безопасности в сетевых архитектурах, совместимых с моделью OSI.
Стандарт IEEE 802.11 (Wireless Network – беспроводные сети) описывает рекомендации по использованию беспроводных сетей.
Стандарт IEEE 802.12 описывает рекомендации по использованию сетей 100VG – AnyLAN со скоростью100 Мб/с и методом доступа по очереди запросов и по приоритету (Demand Priority Queuing – DPQ, Demand Priority Access – DPA).

## Slide 7: Стандарты IEEE 802
Стандарт IEEE 802.14 определяет функционирование кабельных модемов.
Стандарт IEEE 802.15 (PAN – Personal Area Network, персональные сети) рассматривает вопросы организации персональных сетей. В настоящее время уже существует несколько спецификаций данного стандарта.
Стандарт IEEE 802.16 предназначен для реализации широкополосных каналов в городских сетях (MAN). В отличии от 802.11 он ориентирован для соединения стационарных, а не мобильных объектов. Его задачей является обеспечения сетевого уровня между локальными сетями (IEEE 802.11) и региональными сетями (WAN), где планируется применение разрабатываемого стандарта IEEE802.20. Эти стандарты совместно со стандартом IEEE 802.15 и 802.17 образуют взаимосогласованную иерархию протоколов беспроводной связи.

## Slide 8: Стандарты IEEE 802
Стандарт IEEE 802.17 называется RPR (Resilient Packet Ring –адаптивное кольцо для пакетов), и в отличие от FDDI (а также Token Ring или DQDB) пакеты удаляются из кольца узлом-адресатом, что позволяет осуществлять несколько обменов одновременно.
Стандарт IEEE 802.18 представляет собой требования и рекомендации технической консультативной группы по радиочастотному регулированию – RTAG (Radio Regulatory Technical Advisory Group).
Стандарт IEEE 802.19 представляет собой требования и рекомендации технической консультативной группы по сосуществованию – CTAG (Coexistence Technical Advisory Group).

## Slide 9: Стандарты IEEE 802
Стандарт IEEE 802.20 описывает правила беспроводного мобильного широкополосного доступа MBWA (Mobile Broadband Wireless Access) для пакетного интерфейса в беспроводных городских сетях WMAN. Этот стандарт должен поддерживать услуги по передаче данных с IP в качестве транспортного протокола и дополнять стандарт IEEE 802.16 в масштабе WiMAX.
Стандарт IEEE 802.21 – это стандарт независимой от среды эстафетной передаче соединений – MIHS (Media Independent Handover Services).
Стандарт IEEE 802.22 – определяет функционирование беспроводных региональных сетей WRAN (Wireless Regional Area Network), использующих для передачи данных телевизионные частотные диапазоны.

## Slide 10: Стандарты IEEE 802
Стандарт IEEE 802.23 – этот стандарт определяет независимую от среды структуру в рамках IEEE 802 для обеспечения согласованного доступа к данным. Сюда входит интерфейс уровня канала передачи данных для согласованного просмотра сетей IEEE 802 с помощью возможностей служб экстренной помощи на основе протокола IP.
Стандарт IEEE 802.24 – технологии IEEE 802 применяются для поддержки вертикальных приложений. В данном контексте стандарт IEEE 802.24 определяет, что делают горизонтальные технологии в поддержке приложений. Примерами потенциальных категорий вертикальных приложений могут выступать: умные сети, интеллектуальные транспортные системы (ITS), умные дома, умные города, электронное здравоохранение и т.д.
Стандарт IEEE 802.25 (пока не ратифицирован) – затаргивает вопросы организации Omni-Range Area Network.

## Slide 11: Протоколы и стеки протоколов
Согласованный набор протоколов разных уровней, достаточный для организации межсетевого взаимодействия, называется стеком протоколов.
Для каждого уровня определяется набор функций–запросов для взаимодействия с выше лежащим уровнем, который называется интерфейсом.
Правила взаимодействия двух машин могут быть описаны в виде набора процедур для каждого из уровней, которые называются протоколами.
Примерами популярных стеков протоколов могут служить стек IPX/SPX фирмы Novell, стек TCP/IP.

## Slide 12: Протоколы и стеки протоколов
В общем случае можно выделить три укрупненных уровня протоколов, характерных в той или иной степени для любых стеков:
сетевые;
транспортные;
прикладные.

## Slide 13: Сетевые протоколы
DDP (Datagram Delivery Protocol – Протокол доставки дейтаграмм). Протокол передачи данных Apple, используемый в Apple Talk.
IP (Internet Protocol – Протокол Internet). Протокол стека TCP/IP, обеспечивающий адресную информацию и информацию о маршрутизации.
IPX (Internetwork Packet eXchange – Межсетевой обмен пакетами) в NWLink. Протокол Novel NetWare, используемый для маршрутизации и направления пакетов.
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface – расширенный пользовательский интерфейс базовой сетевой системы ввода вывода). Разработанный совместно IBM и Microsoft, этот протокол обеспечивает транспортные услуги для NetBIOS.
Сетевые протоколы предоставляют следующие услуги: адресацию и маршрутизацию информации, проверку на наличие ошибок, запрос повторной передачи и установление правил взаимодействия в конкретной сетевой среде.

## Slide 14: Транспортные протоколы
ATP (Apple Talk Protocol – Транзакционный протокол Apple Talk) и NBP (Name Binding Protocol – Протокол связывания имен). Сеансовый и транспортный протоколы Apple Talk.
NetBIOS (Базовая сетевая система ввода вывода). NetBIOS Устанавливает соединение между компьютерами, а NetBEUI предоставляет услуги передачи данных для этого соединения.
SPX (Sequenced Packet eXchange – Последовательный обмен пакетами) в NWLink. Протокол Novel NetWare, используемый для обеспечения доставки данных.
TCP (Transmission Control Protocol – Протокол управления передачей). Протокол стека TCP/IP, отвечающий за надежную доставку данных.
Транспортные протоколы предоставляют услуги надежной транспортировки данных между узлами (компьютерами).

## Slide 15: Прикладные протоколы
AFP (Apple Talk File Protocol – Файловый протокол Apple Talk). Протокол удаленного управления файлами Macintosh.
FTP (File Transfer Protocol – Протокол передачи файлов). Протокол стека TCP/IP, используемый для обеспечения услуг по передачи файлов.
NCP (NetWare Core Protocol – Базовый протокол NetWare). Оболочка и редиректоры клиента Novel NetWare.
SNMP (Simple Network Management Protocol – Простой протокол управления сетью). Протокол стека TCP/IP, используемый для управления и наблюдения за сетевыми устройствами.
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста и другие протоколы.
Прикладные протоколы отвечают за взаимодействие приложений.

## Slide 16: Стек OSI
Стек OSI – это набор вполне конкретных спецификаций протоколов, образующих согласованный стек протоколов. Этот стек протоколов поддерживает правительство США в своей программе GOSIP.

## Slide 17: Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP
Стек TCP/IP позволяет обмениваться данными по сети приложениям и службам, работающим практически на любой платформе, включая Unix, Windows, Macintosh и другие.
Отметим, что в целом с позиции логики организации взаимодействия модель TCP/IP соответствует модели OSI, однако некоторые функции перераспределены, либо сгруппированы.

## Slide 18: Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP
В итоге, модель TCP/IP включает большее число функций на один уровень, что приводит к уменьшению числа уровней. В модели используются следующие уровни:
уровень приложения модели TCP/IP соответствует прикладному, представительскому и сеансовому уровням модели OSI;
транспортный уровень модели TCP/IP соответствует аналогичному уровню модели OSI;
межсетевой уровень модели TCP/IP выполняет те же функции, что и сетевой уровень модели OSI;
уровень сетевого интерфейса модели TCP/IP соответствует канальному и физическому уровням модели OSI.

## Slide 19
Название протокола | Описание протокола
WinSock | Сетевой программный интерфейс
NetBIOS | Связь с приложениями ОС Windows
TDI | Интерфейс транспортного драйвера (Transport Driver Interface) позволяет создавать компоненты сеансового уровня.
TCP | Протокол управления передачей (Transmission Control Protocol)
UDP | Протокол пользовательских дейтаграмм (User Datagram Protocol)
ARP | Протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol)
RARP | Протокол обратного разрешения адресов (Reverse Address Resolution Protocol)
IP | Протокол Internet(Internet Protocol)
ICMP | Протокол управляющих сообщений Internet (Internet Control Message Protocol)
IGMP | Протокол управления группами Интернета (Internet Group Management Protocol),
NDIS | Интерфейс взаимодействия между драйверами транспортных протоколов
FTP | Протокол пересылки файлов (File Transfer Protocol)
TFTP | Простой протокол пересылки файлов (Trivial File Transfer Protocol)
Архитектура стека протоколов Microsoft TCP/IP

## Slide 20: Стек TCP/IP. Уровень приложения
Через уровень Приложения модели TCP/IP приложения и службы получают доступ к сети. Доступ к протоколам TCP/IP осуществляется посредством двух программных интерфейсов API: сокеты Windows и NetBIOS.
Интерфейс сокетов Windows, или так называемый WinSock, является сетевым программным интерфейсом, предназначенным для облегчения взаимодействия между различными TCP/IP – приложениями и семействами протоколов.

## Slide 21: Стек TCP/IP. Уровень приложения
NetBIOS – это протокол для работы в локальных сетях на персональных компьютеров типа IBM/PC, разработан в виде интерфейса, который не зависит от фирмы-производителя. В стеке TCP/IP используется для связи между процессами (IPC – Interposes Communications) служб и приложений ОС Windows. В целом NetBIOS обеспечивает:
регистрацию и проверку сетевых имен;
установление и разрыв соединений;
связь с подтверждением доставки информации;
связь без подтверждения доставки информации;
поддержку управления и мониторинга драйвера и сетевой карты.

## Slide 22: Стек TCP/IP. Транспортный уровень
Транспортный уровень TCP/IP отвечает за установление и поддержание соединения между двумя узлами, а также за обеспечение, при необходимости, надежности передачи.
Основные функции уровня:
подтверждение получения информации и обеспечение надежности передачи;
управление потоком данных;
упорядочение и ретрансляция пакетов.

## Slide 23: Стек TCP/IP. Транспортный уровень
В зависимости от типа службы могут быть использованы два протокола:
TCP (Transmission Control Protocol – протокол управления передачей);
UDP (User Datagram Protocol – пользовательский протокол дейтаграмм).
TCP обычно используют в тех случаях, когда приложению требуется передать большой объем информации и убедиться, что данные получены адресатом в неизменном виде. Приложения и службы, отправляющие небольшие объемы данных и не нуждающиеся в получении подтверждения, используют протокол UDP, который является протоколом без установления соединения.

## Slide 24: Стек TCP/IP. Транспортный уровень. Протокол TCP
Протокол управления передачей TCP отвечает за надежную передачу данных от одного узла сети к другому. Он создает сеанс с установлением соединения, иначе говоря, виртуальный канал между машинами.
Установление соединения происходит в три шага.
Шаг 1. Клиент, запрашивающий соединение, отправляет серверу пакет, указывающий номер порта, который клиент желает использовать, а также код (определенное число) ISN (Initial Sequence number).

## Slide 25: Стек TCP/IP. Транспортный уровень. Протокол TCP
Шаг 2. Сервер отвечает пакетом, содержащим ISN сервера, а также ISN клиента, увеличенный на 1.
Шаг 3. Клиент должен подтвердить установление соединения, вернув ISN сервера, увеличенный на 1.
Трехступенчатое открытие соединения устанавливает номер порта, а также ISN клиента и сервера.
! | Каждый, отправляемый TCP-пакет содержит номера TCP-портов отправителя и получателя, номер фрагмента для сообщений, разбитых на меньшие части, а также контрольную сумму, позволяющую убедиться, что при передаче ошибок не произошло.

## Slide 26: Стек TCP/IP. Транспортный уровень. Протокол UDP
Пользовательский протокол дейтаграмм UDP не устанавливает соединения.
Протокол UDP предназначен для отправки пакетов (например, служебных) без установки соединения и используется приложениями, которые не нуждаются в подтверждении адресатом их получения.
UDP также использует номера портов для определения конкретного процесса по указанному IP-адресу. Однако UDP-порты отличаются от TCP-портов и, следовательно, могут использовать те же номера портов, что и TCP, без конфликта между службами.

## Slide 27: Стек TCP/IP. Транспортный уровень. Различие между TCP и UDP
Таким образом протокол TCP отличается от UDP по следующим ключевым моментам:
TCP устанавливает соединение с получателем, а UDP нет.
TCP требует подтверждение передачи, а UDP нет.
TCP для обеспечения целостности передаваемых данных использует средства коррекции ошибок, а UDP нет.
TCP и UDP принципиально по-разному работают с очередями пакетов. Так, TCP использует буферы для корректного хранения и обработки все пришедших пакетов, а UDP может хранить в очереди только один пакет и поэтому следующий пришедший пакет приведет к сбросу уже имеющегося в очереди на обработку пакета.

## Slide 28: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень
Межсетевой уровень отвечает за маршрутизацию данных внутри сети и между различными сетями, решая при этом функции сетевого и частично канального уровней модели OSI. На этом уровне работают маршрутизаторы, которые зависят от используемого протокола и используются для отправки пакетов из одной сети (или ее сегмента) в другую (или другой сегмент сети).
В стеке TCP/IP на этом уровне используется протоколы IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP.

## Slide 29: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол IP
Протокол Интернета IP обеспечивает обмен дейтаграммами между узлами сети и является протоколом, не устанавливающим соединения и использующим дейтаграммы для отправки данных из одной сети в другую.
Данный протокол не ожидает получение подтверждения отправленных пакетов от узла адресата. Подтверждения, а также повторные отправки пакетов осуществляются протоколами и процессами, работающими на верхних уровнях модели.

## Slide 30: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол IP
К функциям протокола относится:
Фрагментация дейтаграмм и межсетевая адресация. Протокол IP предоставляет управляющую информацию для сборки фрагментированных дейтаграмм.
Межсетевая и глобальная адресация. В зависимости от размера сети применяется одна из трех применяемых на практике схем адресации (физическая, сетевая, символьная).

## Slide 31: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол IP
Протокол IP действует на сетевом уровне модели OSI, поэтому IP-адреса называются сетевыми. Они предназначены для передачи сообщений в составных сетях, связывающих подсети, построенные на различных локальных или глобальных сетевых технологиях.
Для непосредственной передачи сообщения в рамках одной подсети вместо IP-адреса нужно использовать локальный адрес технологии канального уровня – обычно это МАС-адрес.

## Slide 32: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол ARP
При формировании кадра канального уровня возникает проблема: каким образом по известному IP-адресу определить соответствующий МАС-адрес. Указанная проблема решается при помощи протокола ARP (Address Resolution Protocol, протокол разрешения адресов).

## Slide 33: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол ARP
Протокол сопоставления адреса ARP определяет МАС-адреса следующим образом.
Шаг 1. Осуществляется рассылка всем узлам сети специального кадра, который называется ARP-запрос (ARP Request). В кадре содержится IP-адрес компьютера, у которого требуется узнать МАС-адрес.
Шаг 2. Каждый узел сети принимает ARP-запрос и сравнивает IP-адрес из запроса со своим IP-адресом. Если адреса совпадают, узел высылает ARP-ответ (ARP Reply), содержащий требуемый МАС-адрес.

## Slide 34: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол ARP
Результаты своей работы протокол ARP сохраняет в специальной таблице, хранящейся в оперативной памяти, которая называется ARP-кэш.
При необходимости разрешения IP-адреса, протокол ARP сначала ищет IP-адрес в ARP-кэше и только в случае отсутствия нужной записи производит рассылку ARP-запроса.
Записи в ARP-кэше могут быть двух типов: статические и динамические. Статические записи заносятся в кэш администратором при помощи утилиты arp с ключом /s. Динамические записи помещаются в кэш после полученного ARP-ответа и по истечении двух минут удаляются.

## Slide 35: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. ARP таблица
IP-адрес | MAC-адрес | Тип записи
192.168.1.1 | 03-E8-48-A1-57-7B | статический
192.168.1.2 | 03-E8-48-A1-43-88 | динамический
192.168.1.3 | 03-E8-48-A1-F8-D9 | динамический
Процесс получения по известному IP-адресу МАС-адреса называется разрешением IP-адреса.

## Slide 36: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол RARP
Если требуется по известному МАС-адресу найти IP-адрес (например, при начале работы компьютеров без жесткого диска, у которых есть МАС-адрес сетевого адаптера и им нужно определить свой IP-адрес). В этом случае используется реверсивный протокол RARP (Reverse ARP).

## Slide 37: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол ICMP
Протокол управления сообщениями Интернета (Internet Control Message Protocol, ICMP) используется IP и другими протоколами высокого уровня для отправки и получения отчетов о состоянии переданной информации.
Этот протокол также используется для контроля скорости передачи информации между двумя системами. Если маршрутизатор, соединяющий две системы, перегружен трафиком, он может отправить специальное сообщение ICMP – ошибку для уменьшения скорости отправления сообщений.

## Slide 38: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протокол IGMP
Узлы локальной сети используют протокол управления группами Интернета (Internet Group Management Protocol, IGMP), чтобы зарегистрировать себя в группе. Информация о группах содержится на маршрутизаторах локальной сети. Маршрутизаторы используют эту информацию для передачи групповых сообщений.
Групповое сообщение, как и широковещательное, используется для отправки данных сразу нескольким узлам.

## Slide 39: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протоколы обмена маршрутной информацией
Протоколы обмена маршрутной информацией стека TCP/IP относятся к классу адаптивных протоколов, которые в свою очередь делятся на две группы, каждая из которых связана с одним из следующих типов алгоритмов:
дистанционно-векторный алгоритм (Distance Vector Algorithms, DVA),
алгоритм состояния связей (Link State Algorithms, LSA).

## Slide 40: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протоколы обмена маршрутной информацией
В алгоритмах дистанционно-векторного типа каждый маршрутизатор периодически и широковещательно рассылает по сети вектор расстояний от себя до всех известных ему сетей. Под расстоянием обычно понимается число промежуточных маршрутизаторов, через которые пакет должен пройти прежде, чем попадет в соответствующую сеть.
Может использоваться и другая метрика, учитывающая не только число транзитных точек, но и время прохождения пакетов по связи между соседними маршрутизаторами.

## Slide 41: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протоколы обмена маршрутной информацией
Получив вектор от соседнего маршрутизатора, каждый маршрутизатор добавляет к нему информацию об известных ему других сетях, о которых он узнал непосредственно (если они подключены к его портам) или из аналогичных объявлений других маршрутизаторов, а затем снова рассылает новое значение вектора по сети.
В итоге, каждый маршрутизатор узнает информацию об имеющихся сетях и о расстоянии до них через соседние маршрутизаторы.

## Slide 42: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протоколы обмена маршрутной информацией
Дистанционно-векторные алгоритмы хорошо работают только в небольших сетях. В больших сетях они «засоряют» каналы связи интенсивным широковещательным трафиком.
Наиболее распространенным протоколом, основанным на дистанционно-векторном алгоритме, является протокол RIP (Routing Information Protocol).

## Slide 43: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протоколы обмена маршрутной информацией
Алгоритмы состояния связей обеспечивают каждый маршрутизатор информацией, достаточной для построения точного графа связей сети.
Все маршрутизаторы работают на основании одинаковых графов, что делает процесс маршрутизации более устойчивым к изменениям конфигурации.
Широковещательная рассылка используется здесь только при изменениях состояния связей, что происходит в надежных сетях не так часто.

## Slide 44: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протоколы обмена маршрутной информацией
Для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся линии связи, подключенные к его портам, маршрутизатор периодически обменивается короткими пакетами со своими ближайшими соседями. Этот трафик также широковещательный, но он передается только между соседями и поэтому не так «засоряет» сеть.
Протоколом, основанным на алгоритме состояния связей, в стеке TCP/IP является протокол OSPF (Open Shortest Path Firs) − ориентирован на применение в больших сильно разветвленных (гетерогенных) сетях.

## Slide 45: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Протоколы обмена маршрутной информацией
На практике также применяются комбинированные протоколы: более старый − EGP (Exterior Gateway Protocol, протокол внешнего шлюза) и его современная версия − BGP (Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза). Именно последний, т.е. протокол BGP, является основным протоколом динамической маршрутизации в сети Интернет.

## Slide 46: Стек TCP/IP. Межсетевой уровень. Интерфейс NDIS
NDIS (Network Device Interface Specification) –спецификация интерфейса сетевого устройства, программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между драйверами транспортных протоколов и соответствующими драйверами сетевых интерфейсов.
! | Позволяет использовать несколько протоколов, даже если установлена только одна сетевая карта.

## Slide 47: Стек TCP/IP. Уровень сетевого интерфейса
Уровень сетевого интерфейса отвечает за распределение IP-дейтаграмм.
Он работает с ARP для определения информации, которая должна быть помещена в заголовок каждого кадра. Затем на этом уровне создается кадр, подходящий для используемого типа сети, такого как Ethernet, Token Ring или ATM, затем IP-дейтаграмма помещается в область данных этого кадра. Кадр преобразуется в сигналы требуемого вида и отправляется в сеть.